## Slide 1: GNU ARM汇编 实验目录
1.实验内容
2.实验目的
3.实验平台
4.实验箱简介
5.实验参考
6.实验步骤
7.参考程序
8.思考题

## Slide 2: GNU ARM汇编 一、实验内容
编写程序，实现表达式c=a+b运算功能。
要求：
1.程序运行在FS_6818M4_V2实验平台上
2.表达式功能用汇编函数实现
3.主程序为c程序，在c程序内调用汇编函数.

## Slide 3: GNU ARM汇编 二、实验目的
1.了解FS_6818M4_V2实验平台。
2.掌握在FS_6818M4_V2实验平台上运行程序的操作方法。
3.学习GNU ARM汇编源程序的结构以及编程方法。

## Slide 4: GNU ARM汇编 三、实验平台
1.硬件
计算机 1台
FS_6818M4_V2实验箱 1台
2.软件
(1)台式计算机
操作系统： Windows10
虚拟机: VMware-player-15.1.0
Ubuntu18.04
ubuntu-18.04-64bit_farsight(包含Qt,ARM-Qt)
超级终端：PUTTY.EXE
(2) FS_6818M4_V2实验箱
嵌入式Linux操作系统

## Slide 5: GNU ARM汇编 四、实验箱简介
ARM FS6818M4为基于嵌入式处理器ARM Cortex A51和Cortex M4的双处理器的开发平台。其中ARM Cortex A51处理器平台用于开发基于linux操作系统的嵌入式系统； ARM Cortex M4处理器平台用于开发不使用操作系统的嵌入式系统(裸机开发)。
实验箱包括LCD显示接口模块、触摸屏接口模块、FD存储卡接口模块、Zigbee接口模块、Frid接口模块、Lan接口模块、GPS接口模块、GPRS接口模块、矩阵键盘接口模块、数码管接口模块、彩色LED接口模块、红外发射器（接收器）接口模块、继电器接口模块、酒精传感器接口模块、火焰传感器接口模块、光电开关接口模块、气体传感器接口模块、步进电机接口模块、直流电机接口模块、陀机接口模块、Uart接口模块、Mini_BUS接口模块、PS/2鼠标接口模块等
本实验的实验箱配备了Linux嵌入式操作系统，由FS6818M4主板、LCD显示器、触摸屏、台式机超级终端、台式机键盘、鼠标构成一完整计算机。

## Slide 6: GNU ARM汇编 五、实验参考
1.GNU ARM简介
GNU ARM是为linux下编写ARM汇编程序而制定的一个标准。
2.GNU ARM汇编程序框架
(1)源程序文件名 *.s
(2)汇编程序框架
.section .data @数据段 .section可省略
.section .text @代码段 .section可省略
.section .bss @未初始化数据段 .section可省略
.global start_
start_: @程序入口
.end @程序结束

## Slide 7: GNU ARM汇编 五、实验参考
3.GNU ARM汇编指令格式
[<label>:]{<instruction or directive or pseudo-instruction>} @comment
label:标签，包括变量、标号、常量
Instruction:汇编指令
Directive：汇编操作
pseudo-instruction:伪指令
@comment:注释

## Slide 8: GNU ARM汇编 五、实验参考
4. 段定义格式
.section <section_name>{,”flag”}
.section <段名> {， 段标志}
Flag:
x:执行段
a：允许段
w: 可写段

## Slide 9: GNU ARM汇编 五、实验参考
5. 汇编程序入口
.text
.global start_
start_: @程序入口
6.宏定义
.macro 参数名列表
宏体
.endm

## Slide 10: GNU ARM汇编 五、实验参考
7. 进制数
(1)十进制：非0开头，默认
(2)二进制:0b开头
(3)十六进制:0x开头
(4)字符串： 双引号括起来
8.数据定义伪操作
.byte .short .long .quad
.float .string .ascii
.rept 重复定义伪操作
.equ/.set 赋值
.align
.end
.include

## Slide 11: GNU ARM汇编 六、实验步骤
1.启动VM下的ubuntu18.04操作系统
（1）启动VMWare
找到桌面Vmware图标，鼠标右击，显示弹出菜单;
执行“以管理员身份运行”,进入Vmware操作主窗口

## Slide 12: GNU ARM汇编 六、实验步骤
（2）启动ubuntu18.04操作系统
鼠标移动到”Ubuntu-18.04-64bit”上，右击显示弹出菜单

## Slide 13: GNU ARM汇编 六、实验步骤
执行“电源|开机”菜单命令,进入Ubuntu-18.04-64bit登陆窗口

## Slide 14: GNU ARM汇编 六、实验步骤
鼠标双击用户linux,录入登录密码1,回车，进入ubuntu18.04操作系统操作主窗口

## Slide 15: GNU ARM汇编 六、实验步骤
ubuntu18.04操作系统操作主窗口,至此，ubuntu1804启动完毕.

## Slide 16: GNU ARM汇编 六、实验步骤
2.ubuntu18.04下，进入“终端”
在ubuntu18.04操作主窗口，按组合键CTRL+ALT+T,进入终端窗口

## Slide 17: GNU ARM汇编 六、实验步骤
3.查看/source/rootfs目录
在终端窗口命令提示符下，录入cd /source/rootfs/,回车进入 /source/rootfs/目录，此目录是FS6818M4的文件系统目录.所以，下启动实验箱前，必须先启动VM ubuntu1804.
查看/source/rootfs目录下是否包含子目录embeddedexpriment(实验目录),如果没有，使用如下命令创建，

## Slide 18: GNU ARM汇编 六、实验步骤
4.启动超级终端
找到桌面超级终端文件夹图标，鼠标双击进入;
鼠标移动到“XShell”上，右击,显示弹出菜单;
执行“以管理员身份运行”,进入超级终端主窗口,

## Slide 19: GNU ARM汇编 六、实验步骤
5.创建会话
(1)说明：会话将超级终端通过串口与实验箱连接起来，实验箱向串口发送的数据会显示在会话窗口；而敲击键盘向串口发送命令数据也会显示在会话窗口。会话窗口相当于实验箱系统字符屏幕，键盘和鼠标相当于实验箱的键盘、鼠标（注意：必须激活会话窗口，即会话窗口有焦点）
(2)创建会话
图中，鼠标选择执行”Open”子菜单,显示会话列表,

## Slide 20: GNU ARM汇编 六、实验步骤
如果已经创建过会话，会显示在窗口中，选中，左击【connect】按钮，显示会话窗口，等待实验箱启动.
如果没有创建会话，则按以下步骤创建
点击倒三角快捷按钮，然后选择session,显示
会话创建窗口,

## Slide 21: GNU ARM汇编 六、实验步骤
填写、选择创建参数
一路【确定】按钮,创建的会话
显示在会话窗口,

## Slide 22: GNU ARM汇编 六、实验步骤
在会话窗口中，选中，左击【connect】按钮，显示会话窗口，等待实验箱启动.

## Slide 23: GNU ARM汇编 六、实验步骤
6.实验箱加点,显示如下画面，实验箱启动成功.

## Slide 24: GNU ARM汇编 六、实验步骤
7.编程
(1)在VM ubuntu1804 /home下创建编程目录embeddedexpriment
(2)创建实验1的第一个小实验实验目录exp101

## Slide 25: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(2)在exp101下编写程序func.s

## Slide 26: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(3)在exp101下编写程序main.c

## Slide 27: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(4)在exp101下编写Makefile

## Slide 28: GNU ARM汇编 六、实验步骤
8.编译、链接
Linux用户，命令为：sudo make
Root用户，命令为:make
从linux用户切换到root

## Slide 29: GNU ARM汇编 六、实验步骤
9.exp101拷贝到/sources/rootfs/embeddedexpriment

## Slide 30: GNU ARM汇编 六、实验步骤
10.运行程序
(1)激活fs6818M4会话窗口,进入exp101目录

## Slide 31: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(2)执行程序

## Slide 32: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
1.Makefile文件
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
main:main.c func.s
$(CC) main.c func.s -o main
clean: rm -rf *.o
rm -rf main

## Slide 33: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
2.func.s汇编源程序文件
.text @代码段
.global addsum @addsum声明全局函数
addsum: @函数名
add r4,r0,r1
mov r0,r4 @函数返回值r0
mov pc,lr @函数返回

## Slide 34: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
3.main.c主程序，c源程序文件
#include <stdio.h>
extern int addsum(int a,int b); //声明外部函数,引用汇编定义的addsum函数
//入口a=>r0 b=>r1,返回值r0
int main()
{
int x=10,y=12,z;
printf(“x=%d y=%d\n”,x,y); //输出调用函数前的a,b值
z=addsum(x,y); //函数调用
printf(“x + y =%d\n”,z); //输出函数调用后a+b的值
return 0;
}

## Slide 35: GNU ARM汇编 八、实验思考题
1.GNU ARM技术与我们学习的ARM技术有什么关系？
2.在什么情况下使用gcc或arm-none-linux-gnueabi-gcc?
3.Makefile文件有什么作用?