## Slide 1: GNU ARM汇编 实验目录
1.实验内容
2.实验目的
3.实验平台
4.程序完成指标
5.实验参考
6.实验步骤
7.参考程序
8.思考题

## Slide 2: GNU ARM汇编 一、实验内容
依据密钥对数据进行加密，假如密钥key=”37165204”, 加密原理如下，
要求：
1.程序运行在FS_6818M4_V2实验平台上
2.加密算法使用GNU 汇编编写
3.主程序为c程序，在c程序内调用汇编函数.

## Slide 3: GNU ARM汇编 二、实验目的
1.学习掌握VIM编辑文本文件的方法.
2.学习掌握GNU ARM汇编程序的编写方法和调试技巧。

## Slide 4: GNU ARM汇编 三、实验平台
1.硬件
计算机 1台
FS_6818M4_V2实验箱 1台
2.软件
(1)台式计算机
操作系统： Windows10
虚拟机: VMware-player-15.1.0
Ubuntu18.04
ubuntu-18.04-64bit_farsight(包含Qt,ARM-Qt)
超级终端：PUTTY.EXE
(2) FS_6818M4_V2实验箱
嵌入式Linux操作系统

## Slide 5: GNU ARM汇编 四、实验完成指标
执行程序，显示加密前、后数据

## Slide 6: GNU ARM汇编 五、实验参考
1.编程思路（建议）
(1)从左向右依次从密钥中提取一个数字字符,
(2)将提取的密钥字符转换成二进制值，保存到
密钥数组中，例如
int akey[]={3,7,1,6,5,2,0,4}
(3)从字节数据x中依照从左向右依次提取位数据，
每提取一位位数据，从加密数字中取出密钥数值，
则将位数据按密钥数值指定的位写入字节数据y中，
y既是x的加密数据.
例如：
取x位7数据；
从akey中提取对应位7的密钥数值3
将x的位7数据写入y的位3

## Slide 7: GNU ARM汇编 五、实验参考
2.源程序
(1)exp103.c:用于作为主程序，功能是调用加密函数对数据加密，并显示加密前、加密后数据.
(2)func.s:用于定义加密函数

## Slide 8: GNU ARM汇编 六、实验步骤
1.确认编程环境准备好
(1).确认VM ubuntu18.04已经启动
(2).确认实验箱已经启动
如果没有准备好，参考实验1.1，
安装实验1.1步骤启动ubuntu18.04和实验箱

## Slide 9: GNU ARM汇编 六、实验步骤
2.ubuntu18.04下，进入“终端”
在ubuntu18.04操作主窗口，按组合键CTRL+ALT+T,进入终端窗口

## Slide 10: GNU ARM汇编 六、实验步骤
3.编程
(1)进入 /home/embeddedexpriment目录
(2)创建实验1的第3个小实验实验目录exp103

## Slide 11: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(3)在exp103下编写程序func.s

## Slide 12: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(4)在exp103下编写程序func.h

## Slide 13: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(5)在exp103下编写程序exp103.c

## Slide 14: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(6)在exp103下编写Makefile

## Slide 15: GNU ARM汇编 六、实验步骤
4.编译、链接
Linux用户，命令为：sudo make
Root用户，命令为:make
从linux用户切换到root

## Slide 16: GNU ARM汇编 六、实验步骤
5.exp103拷贝到/sources/rootfs/embeddedexpriment

## Slide 17: GNU ARM汇编 六、实验步骤
6.运行程序
(1)激活fs6818M4会话窗口,进入exp103目录

## Slide 18: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(2)执行程序

## Slide 19: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
1.Makefile文件
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
exp103:exp103.c func.s
$(CC) exp103.c func.s -o exp103
clean: rm -rf *.o
rm -rf exp103

## Slide 20: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
2.func.s汇编源程序文件
.text @代码段
@*********** Function BitValue **********************************
@ 入口参数 R0:密钥中的字符二进制值 *
@****************************************************************
.align 2 @按照2x2对齐
.global BitValue @声明为全局函数
.type BitValue, %function @BitValue类型:函数
BitValue: @函数名
mov ip, sp @ip1=sp1
stmfd sp!, {fp, ip, lr, pc} @sp2=sp1+4x4 fp(r11) ip(r12)
sub fp, ip, #4 @fp1=ip1-4
sub sp, sp, #4 @sp3=sp2+4
mov r3, r0 @入口参数=>r0=0-7
strb r3, [fp, #-13] @保存入口参数,一字节
mov r3, #1 @x=1
strb r3, [fp, #-15]
mov r3, #0 @i=0 乡党循环变量
strb r3, [fp, #-14]

## Slide 21: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
.L2:
ldrb r2, [fp, #-14] @i =>r2
ldrb r3, [fp, #-13] @r0=>r3 ASCII char Binary Value
cmp r2, r3
bcs .L3 @无符号大于等于 r2>r3 (i>r0)
ldrb r3, [fp, #-15] @r3<=x
mov r3, r3, asl #1 @x=r3<<1
strb r3, [fp, #-15]
ldrb r3, [fp, #-14]
add r3, r3, #1 @i=i++
strb r3, [fp, #-14]
b .L2

## Slide 22: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
.L3:
ldrb r3, [fp, #-15]
mov r0,r3 @ return r0=x
@ R0=0 return 1; R0=1 return 2; R0=2 return 4;
@ R0=3 return 8; R0=4 return 16; R0=5 return 32;
@ R0=6 return 64; R0=7 return 128;
ldmfd sp, {r3, fp, sp, pc}
.size BitValue, .-BitValue
.align 2
.global Encryption @声明为全局函数
.type Encryption, %function @Encryption为函数

## Slide 23: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
Encryption: @函数名
mov ip, sp
stmfd sp!, {fp, ip, lr, pc}
sub fp, ip, #4
sub sp, sp, #12
mov r3, r0 @入口参数:R0=>要加密的字节数据
str r1, [fp, #-20] @入口参数:R1=>密钥字符串=>[fp-20]
strb r3, [fp, #-13] @R0[7:0] =>[fp-13]
mov r3, #0 @data=0 =>[fp-21]
strb r3, [fp, #-21]
mvn r3, #127 @Temp=0x80, 0x80-1=>[fp-22]
strb r3, [fp, #-22]
mov r3, #0 @i=0循环变量 =>[fp-23]
strb r3, [fp, #-23]

## Slide 24: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
.L6:
ldrb r3, [fp, #-23] @ zero_extendqisi2
cmp r3, #7
bhi .L7
ldrb r2, [fp, #-23] @ zero_extendqisi2
ldr r3, [fp, #-20]
add r3, r2, r3
ldrb r3, [r3, #0]
sub r3, r3, #48
and r3, r3, #255
mov r0, r3
bl BitValue
mov r2, r0
ldrb r3, [fp, #-13]
and r3, r2, r3
and r3, r3, #255
cmp r3, #0
beq .L9
ldrb r2, [fp, #-21]
ldrb r3, [fp, #-22]
add r3, r2, r3
strb r3, [fp, #-21]

## Slide 25: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
.L9:
ldrb r3, [fp, #-22] @ zero_extendqisi2
mov r3, r3, lsr #1
strb r3, [fp, #-22]
ldrb r3, [fp, #-23]
add r3, r3, #1
strb r3, [fp, #-23]
b .L6
.L7:
ldrb r3, [fp, #-21] @ zero_extendqisi2
mov r0, r3
sub sp, fp, #12
ldmfd sp, {fp, sp, pc}

## Slide 26: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
3.func.h
#ifndef H_FUNC
#define H_FUNC
unsigned char BitValue(unsigned char position);
unsigned char Encryption(unsigned char sn,unsigned char *key);
#endif

## Slide 27: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
4.exp103.c主程序，c源程序文件
#include <stdio.h>
int main()
{
unsigned char strKey[]="37165204";
unsigned char sn=0xE6;
unsigned char data=0;
data=Encryption(sn,strKey);
printf("\n%x %x",0x000000FF&sn,0x000000FF&data);
printf("\n");
return 0;
}

## Slide 28: GNU ARM汇编 八、实验思考题
1.简化func.s?
2.改写程序，输入要加密数据，输出加密结果数据?