## Slide 1: GNU ARM汇编 实验目录
1.实验内容
2.实验目的
3.实验平台
4.程序完成指标
5.实验参考
6.实验步骤
7.参考程序
8.思考题

## Slide 2: GNU ARM汇编 一、实验内容
编写程序，实现将数据块1拷贝到数据块2。
要求：
(1)拷贝函数使用GNU ARM实现。
(2)主程序使用C语言实现
定义一个源数组，并为其初始化；
定义一个目标数组，空间大于源数组；
输出源数组内容；
调用拷贝函数;
输出目标数组内容.
(3)程序在FS6818M4实验箱上运行

## Slide 3: GNU ARM汇编 二、实验目的
1.加深对汇编指令LDM、STM、LDR、STR、LDRB、STRB的理解。
2.学习掌握汇编指令LDM、STM、LDR、STR、LDRB、STRB编程方法和调试技巧。

## Slide 4: GNU ARM汇编 三、实验平台
1.硬件
计算机 1台
FS_6818M4_V2实验箱 1台
2.软件
(1)台式计算机
操作系统： Windows10
虚拟机: VMware-player-15.1.0
Ubuntu18.04
ubuntu-18.04-64bit_farsight(包含Qt,ARM-Qt)
超级终端：PUTTY.EXE
(2) FS_6818M4_V2实验箱
嵌入式Linux操作系统

## Slide 5: GNU ARM汇编 四、实验完成指标
运行程序，
显示源数组数据；
显示目标数组数据.

## Slide 6: GNU ARM汇编 五、实验参考
1.多字拷贝
如果R2为源数组长度（按字节计算）
(1)多字拷贝次数R3
MOVS r3, r2, LSR #5 ；8个字，32个字节
(2)多字拷贝循环
octcopy:
SUBS r3, r3, #1
BNE octcopy
（3）多字拷贝指令:一次拷贝8个字,自动按+32修改源数组、目的数组指针
LDMIA r0!, {r4-r11}
STMIA r1!, {r4-r11}

## Slide 7: GNU ARM汇编 五、实验参考
2.字拷贝
(1)字拷贝次数R3
ANDS R3,R2,#0x0000001F ;多字拷贝后剩余字节数
MOVS R3,R2,LSR #2 ;计算字拷贝次数
(2)字拷贝循环
wordcopy:
SUBS r3, r3, #1
BNE wordcopy
（3）字拷贝指令:一次拷贝1个字,自动按+4修改源数组、目的数组指针
LDR r4, [r0], #4
STR r4, [r1], #4

## Slide 8: GNU ARM汇编 五、实验参考
3.字节拷贝
(1)字节拷贝次数R3
ANDS R3,R2,#0x3 ；字节拷贝次数
(2)字节拷贝循环
bytecopy:
SUBS r3, r3, #1
BNE wordbyte
（3）字节拷贝指令:一次拷贝1个字节,自动按+修改源数组、目的数组指针
LDRB r4, [r0], #1
STRB r4, [r1], #1

## Slide 9: GNU ARM汇编 六、实验步骤
1.确认编程环境准备好
(1).确认VM ubuntu18.04已经启动
(2).确认实验箱已经启动
如果没有准备好，参考实验1.1，
安装实验1.1步骤启动ubuntu18.04和实验箱

## Slide 10: GNU ARM汇编 六、实验步骤
2.ubuntu18.04下，进入“终端”
在ubuntu18.04操作主窗口，按组合键CTRL+ALT+T,进入终端窗口

## Slide 11: GNU ARM汇编 六、实验步骤
3.编程
(1)进入 /home/embeddedexpriment目录
(2)创建实验2的第2个小实验实验目录exp202

## Slide 12: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(3)在exp202下编写程序exp202.c

## Slide 13: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(4)在exp202下编写func.s

## Slide 14: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(5)在exp202下编写func.h

## Slide 15: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(6)在exp202下编写Makefile

## Slide 16: GNU ARM汇编 六、实验步骤
4.编译、链接
Linux用户，命令为：sudo make
Root用户，命令为:make
从linux用户切换到root

## Slide 17: GNU ARM汇编 六、实验步骤
5.exp202拷贝到/sources/rootfs/embeddedexpriment

## Slide 18: GNU ARM汇编 六、实验步骤
6.运行程序
(1)激活fs6818M4会话窗口,进入exp202目录

## Slide 19: GNU ARM汇编 六、实验步骤
(2)执行程序

## Slide 20: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
1.Makefile文件
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
exp202:exp202.c func.s func.h
$(CC) exp202.c func.s -o exp202
clean: rm -rf exp202

## Slide 21: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
2.exp202.c主程序，汇编源程序文件
#include <stdio.h>
#include "func.h"
int main (void) {
char srcData[] = {3,5,1,7,4,9,6,8,0,4,1,2,3,4,5,6,8,9,0,1,2,3,4,5,3,4,5,6,1,2,3,4,1,2,3,4,4,4};
char dstData[50];
int len =38;
int i;
for (i=0; i<len; i++)
printf ("%d ", srcData[i]);
printf ("\n");
blockCopy(srcData,dstData,len);
for(i=0;i<len;i++)
printf("%d ",dstData[i]);
printf("\n");
return 0;
}

## Slide 22: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
3. func.s:汇编函数
.text
.align 2
.global blockCopy
.type blockCopy, %function
blockCopy:
@ R0==>srcDtat R1===>dstDate R2==>len(byte)
MOVS r3, r2, LSR #5 @bytes/32
BEQ copywords
STMFD sp!, {r4-r11}
octcopy:
LDMIA r0!, {r4-r11}
STMIA r1!, {r4-r11}
SUBS r3, r3, #1
BNE octcopy
LDMFD sp!, {r4-r11}
copywords: ANDS R3,R2,#0x0000001F
MOVS R3,R2,LSR #2
BEQ copybytes
wordcopy: LDR r4, [r0], #4
STR r4, [r1], #4
SUBS r3, r3, #1
BNE wordcopy
copybytes: ANDS R3,R2,#0x3
BEQ l1
copybyte: LDRB R4,[R0],#1
STRB R4,[R1],#1
SUBS R3,R3,#1
BNE copybyte
l1: MOV PC,LR
MOV PC,LR

## Slide 23: GNU ARM汇编 七、实验参考程序
4. func.h
void blockCopy (char srcData[],char dstData[],int len);

## Slide 24: GNU ARM汇编 八、实验思考题
1.如果都按字节拷贝，程序如何修改？